Приложение №4

к Договору Сервиса № 16SA___от «01» января  2016 года

Вимоги до передпродажної підготовки вантажних автомобілів   Hyundai

| Модель |  | Власник |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шасі |  | Дата |  |
| № двигуна |  | Пробіг |  | Перевірив |  |
|  | Двигун | КД | НР | 5 | Звуковий сигнал | КД | НР |
| 1 | Рівень мастила, відсутність підтікань |  |  | 6 | Годинник |  |  |
| 2 | Стан вентилятора охолодження |  |  | 7 | Привід регулювання обертів двигуна |  |  |
| 3 | Натяг та стан привідних ременів |  |  | 8 | Робото здатність вентиляції (кондиціонера) |  |  |
| 4 | Паливна система, відсутність підтікань, педаль акселератора |  |  | 9 | Стан акумуляторів, затягнення гайок кріплення, затискання клем |  |  |
| 5 | Стан сепаратора паливної системи |  |  | 10 | Робота штатного(автономного) обігрівача |  |  |
| 6 | Стан радіатора, відсутність підтікань |  |  | Корпус |
| 7 | Корпус повітряного фільтра, елемент |  |  | 1 | Остеклення кабіни |  |  |
| 8 | Стан випускних трубопроводів та глушника |  |  | 2 | Двері, дверні замки, скло підіймачі |  |  |
| 9 | Паливний бак та пробка |  |  | 3 | Стан передніх та дверних панелей |  |  |
| 10 | Перевірка двигуна на холостому ходу |  |  | 4 | Зовнішні дзеркала, привід, обігрів |  |  |
| 11 | Діагностика несправностей за допомогою GDS |  |  | 5 | Відбійний брус брус, подушки каб., бризговики |  |  |
| Шасі | 6 | Сидіння та ремені безпеки |  |  |
| 1 | Рівень робочої рідини зчеплення |  |  | 7 | Панель приладів та перчаточний ящик |  |  |
| 2 | Вільний хід педалі зчеплення |  |  | 8 | Непаралельність стиків панель |  |  |
| 3 | Рівень мастила в КПП та задньому мосту, відсутність підтікань |  |  | 9 | Перевірка вантажної платформи, замків, кронштейнів кріплення, інше |  |  |
| 4 | Стан, мащення та затягнення карданного валу |  |  | Дорожній тест |
| 5 | Стан переднього мосту |  |  | 1 | Чіткість та легкість вмикання передач |  |  |
| 6 | Тиск в автошинах та затягнення коліс |  |  | 2 | Робота спідометра, тахометра, тахографа |  |  |
| 7 | Запасне колесо та кронштейн кріплення |  |  | 3 | Перевірка гальм |  |  |
| 8 | Стан ресор, затягнення стрем’янок |  |  | 4 | Кермове управління, функціональність |  |  |
| 9 | Стан амортизаторів |  |  | 5 | Перевірка гірського гальма |  |  |
| 10 | Штанги та втулки стабілізаторів |  |  | 6 | Перевірка моторного гальма |  |  |
| 11 | Кермове керування |  |  | 7 | Вмикання міжосьового диференціала |  |  |
| 12 | Рівень та стан рідини гідро підсилювача РК |  |  | 8 | Шум під час руху |  |  |
| 13 | Рівень робочої рідини, герметичність системи гальм |  |  | 9 | Інше |  |  |
| 14 | Перевірка роботи гальм |  |  | Передача автомобіля покупцю |
| 15 | Стан стоянкового гальма |  |  | 1 | Інструмент та комплект ключів |  |  |
| Електрична система | 2 | Сервісна книжка, керівництво з експлуатації |  |  |
| 1 | Стан та робото здатність ламп |  |  | 3 | Програма інструктажу покупцю |  |  |
| 2 | Робото здатність змивача та склоочисників |  |  | 4 | Програми підтримки покупців |  |  |
| 3 | Прибори та сигнальні лампи панелі приладів |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Робото здатність аудіосистеми |  |  |  |  |  |  |
| КД (код дефекту) 1. Неправильне згоряння. 16.Неправильна робота 2. Ненормальна температура. 17.Ривки під час руху 3. Перегоряння запобіжника 18.Підтікання робочих рідин 4. Поломка 19.Необхідність доукомплектації 5. Дефект пофарбування. 20.Шум 6. Тріщини 21.Надлишковий рівень 7. Двигун не вимикається 22.Втрата потужності 8. Провали в обертах 23.Втрата маневреності 9. Ривки під час руху 24.Пошкодження фарби 10.Важкий старт 25.Високі оберти Х.Х. 11.Неправильний стиковий зазор 26.Корозія 12.Неправильна взаємодія 27.Непрацюють педалі 13.Шкідливий вплив 28.Непрацюють перемикачі 14.Неправильні показання датчиків 29.Вібрації 15Неправильна деталь Якщо несправність не вказана в списку, опишіть її на звороті | НР (необхідно провести роботу) Р - Необхідно регулювання Ч – Необхідна чистка З – Затягнення з необхідним моментом Д – Необхідне доливання робочої рідини Зам – Необхідна заміна Рем – Необхідний ремонт О – Обслуговування проведено. При виявленні при проведенні перевірки несправностей необхідно в графі НР вказати один з символів, записаних вище. При усуненні несправності цей символ необхідно округлити. |
| Контрольний лист використовувати для всіх моделей вантажних автомобілів Hyundai |

Дистрибьютор 				    Виконавець

___________________ /І.О. Гладковский/              __________________________ /